Załącznik Nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowego samochodu typu  BUS 9 osobowy - dla Stowarzyszenia Pomoc Niepełnosprawnym według minimalnych parametrów technicznych oraz warunków gwarancji i serwisu określony poniżej – przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych:

1. Minimalne wymagania techniczne :

- Rok produkcji 2014 lub 2015;

- Moc  silnika  od 100  do 120 KM;

- Rodzaj paliwa – olej napędowy;

- Katalizator w standardzie ;

- Drzwi boczne przesuwane z prawej strony;

- Kosz na koło zapasowe z kołem zapasowym pełnowymiarowym, zamontowane pod nadwoziem;

- Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie;

- Przeszklenie przedziału pasażerskiego;

- Pokrycie ścian, słupków oraz sufitu tapicerką;

- Oświetlenie części pasażerskiej;

- ABS z systemami EBD i EBA (elektronicznym rozdziałem siły hamowania  i wspomaganiem hamowania awaryjnego;

- ESP  – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy;

- Kolor lakieru – uzgodniony z Zamawiającym przed udzieleniem zamówienia;

- Zamek centralny, autoalarm ;

- Fotel kierowcy i 2 miejsca w I rzędzie z zagłówkami;

- 3 miejsca w II rzędzie z zagłówkami  ;

- 3 miejsca w III rzędzie z zagłówkami;

- Każde miejsce siedzące wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe;

- Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową;

- Liczba miejsc 1 + 8

- Lusterka zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie;

- Spełnia normy emisji spalin zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich (EURO 5).

- Tablica przyrządów w jednostkach w Polsce obowiązujących;

- Wspomaganie układu kierowniczego;

- Kierownica regulowana;

- Średnie zużycie paliwa w ruchu mieszanym do 8 l./100km.

- Pojazd powinien posiadać możliwość szybkiego demontażu fotela w tylnym rzędzie i umieszczenie osoby na wózku inwalidzkim i odpowiednie jego zabezpieczenie zgodne 
z obowiązującymi przepisami.

- Minimalne wymogi bezpieczeństwa.

- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera;

- System antypoślizgowy;

- Pojazd powinien posiadać dokumenty pozwalające na rejestrację pojazdu 9 osobowego oraz przystosowany do przewozu osoby na wózku inwalidzkim;

- tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane pod kątem 180  stopni;

- szynki najazdowe umożliwiające wprowadzenie do samochodu wózka  inwalidzkiego z osobą niepełnosprawną – demontowane i chowane do samochodu.

- Wymagane minimalne wyposażenie:

- Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „Inwalidzki” Manualna skrzynia biegów (minimum 5 stopni + 1 wsteczny );

- Klimatyzacja z manualną regulacją z nawiewem powietrza do tylnej części pojazdu;

- Kabina tapicerowana;

- Wspomaganie układu kierowniczego;

- Fabryczna instalacja radiowa z odtwarzaczem CD;

- Fotel kierowcy z regulacją wysokości;

- Komplet nowych opon - ( 4 szt.) na sezon letni;

- Gaśnica samochodowa

- Trójkąt ostrzegawczy;

- Lewarek;

- Apteczka samochodowa; mobilna

- Wymagana gwarancja producenta:

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji minimum:

- Na silnik i podzespoły minimum 24 miesiące;

- Na lakier minimum 24 miesięcy;

- Na perforację nadwozia minimum 60 miesięcy;

- Oferowany przez Wykonawcę samochód powinien spełniać warunki, od których właściwe przepisy prawa w tym ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, umożliwiają dopuszczenie danego pojazdu do ruchu na terytorium RP. potwierdzone świadectwem homologacji  dla danego typu pojazdu.

- Certyfikat na pasy bezpieczeństwa.

- Pełna dokumentacja w języku polskim.

- Dostępność serwisu-autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się maksymalnie 30 km od siedziby Zamawiającego.

UWAGA : Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert wariantowych.