Imię i nazwisko ……………………………………….

Lita kontrolna

„Rolniku – żyj świadomie i bezpiecznie”

| Lp. | Pytania | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czy jest porządek w obrębie podwórza, obejścia i stanowisk pracy oraz w pomieszczeniach gospodarskich? |  |  |
| 2. | Czy w gospodarstwie są wydzielone ciągi komunikacyjne, place manewrowe, itp.? |  |  |
| 3. | Czy odprowadzasz wody opadowe? |  |  |
| 4. | Czy użytkujesz wodę opadową np. do podlewania roślin? |  |  |
| 5. | Czy w gospodarstwie są oznakowane progi w wejściach i przejściach? |  |  |
| 6. | Czy schody w gospodarstwie mają: |  |  |
|  | Prawidłowo wykonane stopnie (kąt nachylenia 30⸰, wysokość/głębokość stopnia – 0,17m//0,29m |  |  |
|  | Dobrą przyczepność i czystość nawierzchni |  |  |
|  | Poręcze ( przy schodach powyżej 5 stopni) |  |  |
|  | Brak ubytków w stopniach schodów |  |  |
|  | Niezastawione przedmiotami |  |  |
|  | Zadaszenie schodów zewnętrznych |  |  |
| 7. | Czy używasz obuwia roboczego z podeszwą antypoślizgową i usztywniającego staw skokowy? |  |  |
| 8. | Drabiny w gospodarstwie: |  |  |
|  | Prawidłowo ustawione, pod kątem nieprzekraczającym 65⸰-75⸰ oraz wystające ponad powierzchnię wchodzenia na co najmniej 0,75m |  |  |
|  | Posiadające zabezpieczenia przed przewróceniem i osunięciem ( haki zaczepowe, zakończenia gumowe lub ostre) |  |  |
|  | Czyste w dobrym stanie technicznym |  |  |
| 9. | Czy przechowujesz maszyny i urządzenia w miejscu uniemożliwiającym swobodny dostęp do nich osobom nieupoważnionym oraz zwierzętom? |  |  |
| 10. | Czy posiadasz kompletne, nieuszkodzone osłony i zabezpieczenia ruchomych oraz ostrych elementów maszyn i urządzeń? |  |  |
| 11. | Czy posiadasz środki ochrony indywidualnej – ochrony głowy, oczu, twarzy, rąk oraz układu oddechowego? |  |  |
| 12. | Czy wały napędowe WOM wyposażone są w kompletne i nieuszkodzone osłony i łańcuszki? |  |  |
| 13. | Czy pilarki tarczowe wyposażone są w kompletne osłony, klin rozszczepiający, popychacz i dociskacz? |  |  |
| 14. | Czy w gospodarstwie są podpory i kliny zapobiegające niekontrolowanemu przemieszczaniu się maszyn oraz urządzeń? |  |  |
| 15. | Czy ciągniki i maszyny samojezdne wyposażone są w apteczki pierwszej pomocy, gaśnice, kamizelki odblaskowe i trójkąty ostrzegawcze? |  |  |
| 16. | Czy podłączenia urządzeń elektrycznych posiadają zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym? |  |  |
| 17. | Czy w gospodarstwie jest sprzęt wspomagający transport ręczny ( np. wózki, taczki, windy)? |  |  |
| 18. | Brak zagrożenia dla osób postronnych ze strony psów stróżujących ( kojce i wybiegi) |  |  |
| 19. | Czy jest dostępność ciepłej i zimnej wody do mycia rąk oraz środków dezynfekujących? |  |  |
| 20. | Czy w gospodarstwie są instrukcje obsługi maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu gospodarstwa? |  |  |